ROTTNE H20

Chassis-Nr.:                          R90817

Baujahr:                                 2011

Betriebsstunden:                   8'100h

Motor:

JOHN DEERE 6081 HF 070, 6-Zylinder, wassergekühlter

Turbolader mit Ladeluftkühlung.

Ausstattung:

- Motor; JohnDeere 6090HF485 6-Zyl.

Hubraum; 9,00 l

Max. Leistung; 255 PS

Max. Drehmoment; 1'095 Nm bei 1'500 U/min.

Dieseltank; 490 Liter

- Hydrostatisches Getriebe mit zwei Geschwindigkeiten 0-25 km/h.

Hydraulisches System:

-  Öl; PANOLIN HLP Synth 46.

-  Hydrauliktank; 197 Liter, für Wartungsarbeiten zu öffnen.

-  Rücklauffilter unter dem Ölstand zur Vermeidung von Luftblasen.

-  Befüllung des Hydrauliköls über Rücklauffilter mit elektrischer Füllpumpe.

-  Rexroth-Hydraulikpumpe, 210 cm³ bei 250 bar.

Kabine: Drehbar und nivellierbar.

Kran: Rottne RK200

Reichweite: 10 m.

Hubmoment: 200 kNm

Schwenkmoment: 40 kNm

Neigung des Krans: +/- 15°.

Aggregat: Rottne EGS-700.

Reifen vorne: 750/45-30.5 stark gebraucht

Reifen hinten: 700/70-34 stark gebraucht

Auf Wunsch Offerieren wir gerne neue Bereifung

Zusätzliche Ausrüstung:

- Standheizung Webasto

- Vakuumpumpe für das Hydrauliksystem

- Komplette Handwerkzeuge

- Bedienungsanleitung auf Deutsch

- Ersatzteilliste auf Deutsch

- Ein Paar Forstketten vorne 750/45-30.5

- Ein Paar Forstketten hinten 700/70-34

Beschreibung:

Gut gewartete Maschine frisch ab Grossem Service.

Maschine wurde komplett überholt und defekte Teile instand gestellt.

3 Monate Garantie auf die Arbeitskosten, ausgenommen Fahrtkosten.

Keine weitere Garantie für Gebrauchtmaschinen.

Preis :

185`000 CHF exkl. MwSt.